## Slide 1: 简单的RISC-V 处理器设计
汇报人：姚天亮、倪瑞鹏、何彦骏
时间：2024年01月

## Slide 2
1
第
部分
RV32I 指令集

## Slide 3
1
RISC-V是模块化的指令集架构，允许设计成各种微处理器。这种灵活性允许工业上根据场景需求设计不同的微处理器。包括嵌入式设备的超低功耗微处理器和运行在数据中心的高性能服务器处理芯片。
达到这种灵活性的基础依赖于RV32指令集的四大基本指令集架构和十几种扩展指令集的结合。
RV32I中共包括六种类型的指令:
R型指令:寄存器类型指令，用于在寄存器之间执行算术、逻辑和比较运算。这些指令使用三个寄存器参数。
l型指令:立即数
Q类型指令，用于在寄存器和立即数（常数)之间执行算术、逻辑、移位和分支等操作。这些指令使用两个寄存器参数和一个立即数参数。
S型指令:存储类型指令，用于将寄存器中的数据存储到存储器中。这些指令使用两个寄存器参数和一个偏移量参数。B型指令:分支类型指令，用于根据条件跳转到不同的代码段。这些指令使用两个寄存器参数和一个偏移量参数。
U型指令:无条件跳转类型指令，用于无条件跳转到指定的地址。这些指令使用一个立即数参数。
J型指令:跳转类型指令，用于跳转到指定的地址。这些指令使用一个寄存器参数和一个偏移量参数。

## Slide 4
1
RV321 基本指令集
R 型指令
I 型指令
用于寄存器-寄存器操作的 R 类型指令，用于短立即数和访存 load 操作的 I 型指令。

## Slide 5
1
Load/Store 指令
B 型指令
J 型指令
U 型指令
  用于访存 store 操作的 S 型指令，用于条件跳转操作的 B 类型指令，用于长立即数的 U 型指令和用于无条件跳转的 J 型指令。

## Slide 6
2
第
部分
整体结构设计

## Slide 7
2
处理器包含的模块
Reg
寄存器堆
PC
程序计数器
ALU
算术逻辑单元
Memory
数据存储器
RISC-V处理器
ImmGen
立即数生成
BranchComp
比较器

## Slide 8
2
ALU
  ALU模块主要进行数据的运算
  加法、逻辑、置一、移位
Imm_Gen
immgen模块单独拿出来用于对指令中的imm 立即数生成
Reg
译码、控制器
得到fun3、fun7、opcode等控制数据
Control
总体控制
对每个环节针对控制
处理器功能
  寄存器堆存放需要进行处理的数据
Branch_Comp
比较两个输入变量，
获得比较后的信息

## Slide 9
2
顶层结构
整体设计微架构图

## Slide 10
2
控制模块
Control_inst模块
输入指令：
inst[31:25, 14:12, 6:0]
BrEq 等于标志
BrLt 小于标志
输出接口：
ASel ALU 模块操作数 A 选择
BSel ALU 模块操作数 B 选择
ALUsel ALU 功能选择
BrUn 有符号无符号标志
Immsel 立即数选择
MemRW 访存使能
PCSel pc 选择
RegWen 写回使能
WBSel 写回选择

## Slide 11
2
控制通路
数据通路
11 位地址输入，15 位输出信号
每次执行时，根据 pc 输出的地址，pc 加 4，在存储器中找到地址加 4 后的地址，对应一个 32 位的指令。根据指令中对应 rs1、rs2、rd 的有效段，取出寄存器中的值。对有立即数的指令，进行立即数扩展，并根据控制器的输出选择对应的数据进行 ALU 运算，最后写回存储器。

## Slide 12
3
第
部分
模块设计说明

## Slide 13
3
取指部分
(1) pc部分
(2)PCadd部分
获得PCin输入地址数据，经过分析之后输出PCout
执行PC=PC+4的操作，完成地址移位
(3)pc选择部分
利用控制部分选择PC的地址，选择地址是PC+4时钟得到还是计算输出的ALU赋予

## Slide 14
3
指令译码
1. Control部分
控制部分，Control部分能够把输入的32位数据转化为不同的控制代码，对于其他功能进行相应的控制。

## Slide 15
3
访存部分
(1)Regisfile部分
Regfile部分位寄存器组，用于存数据，方便ALU模块对数据进行调用计算。输入RegWEn，调用寄存器地址AddrA、AddrB、AddrD，输入数据DataD，读出数据值DataA、DataB.这里初值给寄存器赋值为i

## Slide 16
3
指令执行部分
(1) ImmGen部分
立即数扩展部分,用于进行对imme相关参数的快速计算

## Slide 17
3
(2) Branch_comp部分
比较器，获取相应比较结果。
(3) ALU
算术逻辑单元，根据操作码和两个操作数的值,执行加法、减法、位运算等各种指令定义的算术和逻辑操作。

## Slide 18
3
存储器
(1) Data_mem
用于存储和读取数据。将前面ALU的输出数据和AddrB进行保存

## Slide 19
4
第
部分
测试结果

## Slide 20
4
Testbench
实例化RISCV_SOC 模块后，生成间隔一段时间反转的时钟信号和复位信号。
R 型指令测试
R 型指令测试波形
R 型指令累加测试波形

## Slide 21
4
I 型指令测试
Load/Store 指令测试

## Slide 22
4
分条验证
R型指令 add， ADD指令(ADD rd,rs1,rs2): 把寄存器x[rs2]加到寄存器x[rs1]上,结果写入x[rd],忽略算数溢出。
sll
x[AddrD]=x[AddrA]≪x[AddrB]
4=1<<2 符合
将1左移2位,结果是4,存储在地址4的寄存器里。
slt
if(x[AddrA]<x[AddrB])x[AddrD]<=1;
else x[AddrD]<=0;(有符号)
x[AddrA]=3,x[AddrB]=2
3<2
DataD=0 符合
完成一个有符号的小于比较
sltu
if(x[AddrA]<x[AddrB])x[AddrD]<=1;
else x[AddrD]<=0;(有符号)
x[AddrA]=4,x[AddrB]=2
2<4
DataD=0 符合
无符号小于比较

## Slide 23
4
分条验证
lh
x[AddrD] = mem(x[rs1] + sext(offset) (有符号))
mem(4+1)=mem(5) 中读半个字，符号扩展后为0303aa55 ,符合
lh指令从内存读取一个半字(16位)到寄存器
sw
mem(x[AddrA]+sext(offset))=x[AddrB][31:0]
mem(4+1=5)=rs2=5 符合
将寄存器内容写入内存中

## Slide 24
4
分条验证
lh
x[AddrD] = mem(x[rs1] + sext(offset) (有符号))
mem(4+1)=mem(5) 中读半个字，符号扩展后为0303aa55 ,符合
lh指令从内存读取一个半字(16位)到寄存器
sw
mem(x[AddrA]+sext(offset))=x[AddrB][31:0]
mem(4+1=5)=rs2=5 符合
将寄存器内容写入内存中

## Slide 25
4
分条验证
U型指令
lui
x[AddrD] = sext(immediate)<<12
测试结果：把imm立即数写入AddrD的高20位，AddrD的低12位补零。
rd=1<<12=1000(十六进制)=DataD 符合
lui指令将立即数的高20位写入目标寄存器的高20位
J型指令
jal
x[AddrD]=pc+1,pc+=sext(offset)
AddrD=16+1=17（十进制）=1e（十六进制）=DataD
pc=16+1(imm)=17（十进制）
符合实验结论
将下一条指令地址(pc+1)寄存于目标寄存器AddrD
使程序计数器pc跳转至offset位置

## Slide 26
4
分条验证
B型指令
beq
if(x[AddrA]==x[AddrB])pc+=sext(offset)
x[AddrA]=x[1]=b, x[AddrB]=x[7]=b
x[AddrA]=x[AddrB] 不满足
按前面的PC+4指令执行
符合实验结论
beq指令实现条件分支跳转
bltu
if(x[AddrA]<x AddrB](无符号))pc+=sext(offset)
测试结果：
x[AddrA] =1, x[AddrB] =12
x[AddrA]>x[AddrB] 满足
PCout=12+1=13
符合实验结论
bltu指令实现无符号条件跳转

## Slide 27
5
第
部分
五级流水

## Slide 28
5
流水线五大基本模块：取指(IF)、译码(ID)、执行(EXE)、访存(MEM)、写回(WB)
相当于将一个很大的组合逻辑拆分成五个比较小的组合逻辑，只需要保证每个小模块能够在一个时钟周期内执行完毕。
拆分不是简单的将几个模块进行重组打包，而是要彻底打断各个子模块之间的“路径”，同时各个子模块之间原有的信号流通不能改变。
所以需要在两个子模块之间添加一组流水线寄存器。

## Slide 29
•姚天亮:设计CPU结构的顶层模块,进行时钟和控制信号的传递。负责CPU总体功能，部分指令集的语言编写。
•倪瑞鹏:设计CPU内各个执行单元,包括取指器、译码器、执行单元、访存单元等。负责单元测试,验证每个执行单元的功能是否正确。
•何彦骏:完善指令集的解释和测试用例的编写，部分指令集的语言编写。设计存储器结构，收集测试结果,做总体分析。
小组分工

## Slide 30: 谢谢大家！
汇报人：姚天亮、倪瑞鹏、何彦骏
时间：2024年01月